ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

към обществена поръчка с предмет

„Проектиране и авторски надзор на ситуационно-научен център за събиране и обработка на метеорологични и хидрологични данни, филиал Пловдив

1. Описание:

## Местоположение на обекта: гр. Пловдив, район Източен, бул. Санкт Петербург № 67, кадастрален идентификатор 56784.529.93.4

## Обхват на поръчката:

Съществуващата сграда е административна и се състои от сутерен и надземен етаж. Достъпна е чрез два основни входа от запад и един помощен от изток. Достъп до сутерена е осигурен от двукрила гаражна врата и автомобилна рампа от юг. Сградата е монолитна до ниво покрив, който е изпълнен от сглобяема конструкция от стоманобетонни панели. Площта на етаж е 760 м2 или общо РЗП равнимо на 1520 м2.

Информация за състоянието на обекта:

Състояние на строителните конструкции:

Общото физическо и експлоатационно състояние на сградата и целевия участък е недобро, констатирано при огледите. Същата не е използвана и стопанисвана от години. Налице са повърхностни нарушения по стени и тавани. Предвиждат се СМР по цялостна реконструкция.

Състояние на ел. инсталацията:

Липсващи кабелни линии и кабелни табла. Съществуват изтръгнати и напълно унищожени участъци. Предвиждат се СМР по цялостна реконструкция и модернизация на част електрически инсталации и сградна автоматизация на сградата.

Състояние на ВиК инсталацията:

Съществуващата сградна водопроводна мрежа е негодна за екплоатация. Същата не може да служи в това състояние за питейнобитови и противопожарни нужди.

Съществуващата сградна канализация е негодна за екплоатация.

Предвиждат се СМР по цялостна реконструкция и модернизация на част ВиК на сградата.

Състояние на ОВК инсталацията:

Разпределителната мрежа е негодна за екплоатация. Предвиждат се СМР по цялостна реконструкция и модернизация на част ОВК на сградата.

Сградата е изоставена и не е поддържана от години. Изтръгнати и разрушени са Електрическата, ВК и отоплителната инсталации. В този си вид тя е негодна за използване и се нуждае от ремонт.

1.2.1. Възложителят е идентифицирал следните дейности, които е необходимо да бъдат извършени при реализация на поръчката, като при оценка на офертите по този подпоказател комисията трябва да изследва дали в оценяваната оферта са предвидени всички дейности и по какъв начин:

Етап 1 - проектиране:

Дейност № 1 – сформиране на екип от проектанти за изготвяне на техническите проекти за обекта и определяне на ангажиментите им;

Дейност № 2 – извършване на подробни проучвания на спецификата на обекта и наличната документация;

Дейност № 3 – изпълнение на проектирането и комуникация;

Дейност № 4 –- съгласуване и одобряване на проектната документация и отстраняване на нередности;

Дейност № 5 – предаване на проекта;

Дейност № 6 – подаване на документи, заедно с възложителя за Разрешение за строеж;

Дейност № 7 – получаване, заедно с възложителя на Разрешението за строеж.

###### Етап  2 – авторски надзор:

Дейност № 8 – организация при осъществяване на авторски надзор на обекта.

Забележка: В случай че в техническото предложение на участника някоя от дейностите не е предвидена, офертата му следва да се отстрани от участие в процедурата като неотговаряща на изискванията на Възложителя.

1.2.2. Срокът за изпълнение на етап 1 проектиране е до 35 календарни дни след получаване на писмено уведомление (Възлагателно писмо) от страна на Възложителя, като в този срок не се включва срокът за издаване на разрешение за строеж.

* Участниците предлагат срок за извършване на проектирането в Техническото си предложение в горепосочения срок. Участник предложил по-дълъг от 35 календарни дни ще бъде отстранен от процедурата за възлагане на обществената поръчка.

Срокът за изпълнение на етап 2 осъществяване на авторски надзор от настоящата поръчка е от съставяне на Акт образец 2 за откриване на строителна площадка до подписване на Акт образец 15 на строежа и се осъществява от проектанта, изработил съответната част на проекта.

Поръчката предвижда да се изработи проектна документация за извършване на СМР съобразно технологично обособяване на работни, складови и лабораторни помещения и гараж /паркинг/, както следва:

Таблица 1 Помещения

| № | Сектор | Вид помещение | работни места | ръководител | ВиК | Аварийно ел. захранване | предпочитана минимална площ /кв. м./ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АС и БД | работна зала | 5 | 0 | не | да |  |
| 2 | АС и БД | технологична лаборатория |  |  | да | не | 25.0 |
| 3 | АС и БД | ръководител - работна зала |  | 1 | не | да |  |
| 4 | АС и БД | сървърно помещение |  |  | не | да | 16.0 |
| 5 | АС и БД | малък склад за работно облекло и предпазни с-ва |  |  | да | не | 12.0 |
| 6 | Хидрология | работна зала | 10 |  | не | не |  |
| 7 | Хидрология | ръководител - работна зала |  | 1 | не | не |  |
| 8 | Хидрология | малък склад за работно облекло и предпазни с-ва |  |  | да | не | 16.0 |
| 9 | Метеорология | работна зала | 8 |  | не | не |  |
| 10 | Метеорология | ръководител - работна зала |  | 1 | не | не |  |
| 11 | Метеорология | малък склад за работно облекло и предпазни с-ва |  |  | да | не | 12.0 |
| 12 | Прогнози | работна зала | 2 |  | да | да |  |
| 13 | адм. - КАСА | работна зала | 1 |  | не | не |  |
| 14 | адм. - Счетоводство | работна зала | 2 |  | не | не |  |
| 15 | адм. - Личен състав | работна зала | 2 |  | не | да |  |
| 16 | адм. - Личен състав | архив |  |  | не | не | 12.0 |
| 17 | адм. - Директор | ръководител - работна зала |  | 1 | не | да |  |
| 18 | Административен | малък склад |  |  | да | не | 12.0 |
| 19 | Административен | архив |  |  | не | не | 20.0 |
| 20 | Административен | портиерна |  |  | не | да | 8.0 |
| 21 |  | лаборатория | 2 |  | не | не |  |
| 22 |  | тоалетни мъжка/женска |  |  | да | не | 30.0 |
| 23 |  | сервизно помещение хигиенист |  |  | не | не | 8.0 |
| 24 |  | заседателна зала 60 места |  |  | да |  | 90.0 |
| 25 | Метеорология | работилница |  |  | да | не | 60.0 |
| 26 | Хидрология | работилница |  |  | да | не | 60.0 |
| 27 | АС и БД | работилница |  |  | да | не | 24.0 |

*работна зала е еквивалент на работно помещение

Описаните помещения следва да бъдат ситуирани чрез изграждане на преградни стени на един етаж – етаж 1 от съществуващата сграда.

Помещенията на един сектор следва да бъдат в максимална непосредствена близост. Изключение може да бъде допуснато за работилниците, за които следва да бъдат обособени със самостоятелни външни входове.

Паркирането следва да бъде в подземен паркинг – сутерен на съществуващата сграда.

В проектът следва да се предвиди и включат:

енергоспестяващи мерки, насочени към основните структурни елементи на сградата (външни стени, врати, прозорци, подове, тавани)

осигуряване на достъп на хора в неравностойно положение до работните помещения и заседателна зала.

системи за отопление, охлаждане и вентилация

електрически системи (осветление, соларни инсталации), пожароизвестяване.

слаботоково окабеляване, окабеляване за СОТ и LAN мрежа, видеонаблюдение.

външно водоснабдяване и канализация

инсталации и съоръжения за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници. Тези източници трябва да задоволяват частично или напълно нуждите на сградата и да не служат за генериране на приходи.

мълниезащитна инсталация.

## Специфични изисквания:

### Общи специфични изисквания

Да бъде предвидена направата на ново покривно хидроизолационно покритие и отводняване на покривното пространство. Покривното покритие да позволява изнасяне на оборудване и консумативи на него, лесен монтаж на соларни съоръжения и допълнителна апаратура.

Работните зали да са със светла височини не по-малка от 2.80 м и не по-голяма от 3.20 м.

В инвестиционния проект да се предвиждат продукти, съоръжения и уреди, които съответстват на техническите спецификации на действащите в Р България нормативни актове за проектиране, изпълнение и контрол на строежите. При разработване на проекта да се заложи използване на съвременни технологични решения, инсталации и материали за създаване на оптимални условия за обитаване и експлоатация на сградата, както и възможност за използване на сградата от хора в неравностойно положение.

### Специфични изисквания към сървърно помещение:

Сървърното помещение следва да притежава  следните характеристики:

Помещението да бъде обособено във вътрешността на сградата чрез преградни стени и прозорци, под и таван от негорими материали. Помещението следва да е в максимална непосредствена близост до работните зали на сектор АС и БД. Помещението не следва да има за стена външни на сградата стени.

Входа на помещението да бъде със ширина не по-малка от 100 см.

Отделна климатизация

Автоматично пожароизвестяване

Отделна сигнално охранителна техника

Отделно ел. захранване

Резервно ел. захранване – дизелов генератор

Външна оптична комуникационна свързаност

Под с по-високо ниво, от 10 см. до 30 см. от съседни помещения.

### Специфични изисквания към помещенията тип - работилници

Следва да бъдат обособени самостоятелни външни входове за работилниците на секторите Метеорология, Хидрология и АС и БД с достъп на автомобили непосредствено до входовете на работилниците.

### Специфични изисквания към помещение тип – заседателна зала

Да бъде обособена многофункционална заседателна зала за провеждане на събития, обучителни семинари, презентации и научни мероприятия с минимум 40 седящи места, президиум 6 места и подходяща височина на помещенията. Да се предвиди озвучителна и проекционна система.

### Специфични изисквания към помещение тип – архив

Помещенията обособени за архив може да бъдат предвидени с по-голяма светла височина на две нива.

# Обем и съдържание на инвестиционния проект:

Конкретното проектно решение да бъдат разработено в работна фаза.

След одобрение на  архитектурно решение се пристъпва към изготвяне на работен проект по всички специалности, като следва:

- Част Архитектура – обем и съдържание съгласно Наредба №4/2001 ЗА ОБХВАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ;

- Част Конструкции– обем и съдържание съгласно Наредба №4/2001 ЗА ОБХВАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ;

- Част ВиК -  вътрешни и външни инсталации - обем и съдържание съгласно Наредба №4/2001 ЗА ОБХВАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ

- Част Ел. мрежи – вътрешни, външни ел. мрежи вкл. слаботокови - обем и съдържание съгласно Наредба №4/2001 ЗА ОБХВАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ;

- Част Пожарна безопасност - обем и съдържание съгласно Наредба №4/2001 ЗА ОБХВАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ;

- Енергийна ефективност - обем и съдържание съгласно Наредба №4/2001 ЗА ОБХВАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ;

- Част Безопасност и здраве - обем и съдържание съгласно Наредба №4/2001 ЗА ОБХВАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ;

- Част Отопление и вентилация - обем и съдържание съгласно Наредба №4/2001 ЗА ОБХВАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ;

- Част ПУСО – обем и съдържание съгласно Наредба №4/2001 ЗА ОБХВАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ;

- Записка за преценка по ОВОС

- Количествена сметка по всички части, включително и количествено–стойностни сметки по всички части и общо за проекта

Инвестиционните проекти следва да бъдат съгласувани със съответните експлоатационните дружества и подновяване на временно прекъснати партиди /ВиК Пловдив, ЕР ЮГ и др./ за възстановяване на връзка с външно ел. захранване с необходимата мощност, както и осигуряване на услугите Водоподаване и Отвеждане на води.

Всички проекти трябва да отговарят и на изискванията от техническото задание на Възложителя, когато то не противоречи на закона.

Не са предмет на настоящата проектна разработка следните специалности:

- Геодезическо заснемане;

- Трасировъчен план;

- Вертикална планировка;

- Озеленяване /ако се изисква от съответната община/;

Проектната документация трябва да обезпечава в достатъчна степен цялостно изпълнение на всички СМР по сградата, включително подробни количествени сметки по всички специалности.

Проектната документация трябва да осигурява възможност за възлагане на строителство чрез процедура по Закона за обществени поръчки.

Изисквания за обема и съдържанието на проектната документация:

Проектната документация трябва да бъде изготвена, окомплектована и предадена в 6 екземпляра на хартиен носител и 2 бр. на магнитен носител в следните формати: *dwg, *doc, *xls и *pdf, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в настоящето техническо задание съгласно действащата нормативна уредба за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти към момента на предаване на проекта.

Всички части на проекта се подписват от Възложителя по смисъла на ЗУТ.

# Изисквания към специалностите:

## ЧАСТ АРХИТЕКТУРНА

При предвидена външна зидария да се използва материали с максимална топлопроводимост 0,11 λ10 dryW/mK.

Отвън фасадите да бъдат EPS и/или EPS с графит и/или XPS със структурна мазилка.

Да се осигури надеждност на конструкцията и на земната основа при експлоатационни и сеизмични въздействия.

Всички изолационни материали да бъдат с висок клас на пожароустойчивост – минимум клас C или по-висок по Класификация по БДС EN 13501-1.

Всички материали в близост до сървърно помещение да бъдат с клас на А2 – негорими или по-висок по Класификация по БДС EN 13501-1.

Да се вземат мерки преградните стени, подовете и таваните да притежават високо звукоизолационни свойства за предаване на ударен и въздушен шум между помещенията. Възможно е преградните стени в зали АСБД, ХИДРО и МЕТЕО да се изпълнят от дограма с прозрачни и непрозрачни стени и щори.

На сутеренния етаж да се предвиди:

Гаражна врата, за използването му като паркинг и съхранение на едрогабаритно оборудване.

Да се предвиди реконструкция на рампата към сутерена.

Проектът да се изготви при спазването на:

Закон за устройство на територията;

Закон за техническите изисквания към продуктите;

Закон за енергийната ефективност;

Закон за здравословни и безопасни условия на труд;

Закон за опазване на околната среда;

Закон за задълженията и договорите;

Правилник по безопасността на труда при изпълнение на строителни и монтажни работи;

Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място;

Наредба № 4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, в това число на глава 23 с изменения и допълнения за сгради недвижими културни ценности;

Наредба №4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите, в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания, издадена от МРРБ;

Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради;

Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;

Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар;

Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България;

Наредба № РД-02-20-2 от 8.6.2016 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолационни системи на строежите;

Регламент (ЕС) № 305/2011 г. на Европейския Парламент и на Съвета от 9 март 2011 година за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти;

Българските и Европейски норми и стандарти, свързани с проектирането, изграждането и експлоатацията на сгради на образователната инфраструктура;

Други действащи нормативни актове, съгласно публикуван Списък на МРРБ на действащата към момента нормативна уредба по регионално развитие, устройство на територията, геодезия, картография и кадастър, проектиране, изпълнение и контрол на строителството, имащи отношение към предмета на поръчката.

## ЧАСТ СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ

При разработката на проекта по част „Строителни конструкции” да се осигури надеждността (носимоспособност, експлоатационна годност и дълготрайност) на конструкцията и на земната основа при експлоатационни и сеизмични въздействия.

Да се съгласуват всички решения по част „Архитектура“ и инсталационните части от проектанта по част „Строителни конструкции“ по отношение на натоварване и преминаване на инсталации през елементи на конструкцията.

Конструкцията да удовлетворява изискванията на чл.169 от ЗУТ.

## ЧАСТ ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Да се възстанови водоснабдяването от градската водопроводна мрежа.

Вътрешната инсталация да се изпълни с полипропиленови тръби. Да се предвиди топлоизолация, която да осигури защита от нараняване и температурни промени.

За упоменатите в Таблица 1 Помещения, графа ВиК, да се предвиди водоснабдяване с топла и студена вода и канализация за лични хигиенни цели – измиване на ръце.

Да се предвиди отводняване на гаража чрез изпомпване на атмосферни води до кота терен.

Да се раздели отводняването от атмосферни води на сградата и терена от вътрешната канализация на сградата.

Да се предвиди изолиране на вътресградната канализационна система от аварийно постъпване на канализационни води от външна на сградата канализация и/или вътресградно постъпване на атмосферни води посредством канализацията. Да се предвиди изолиране на аварийно постъпващи вътре в сградата канализационни води посредством отклонения към колектор под бул. Санкт Петербург.

При проектирането на инсталациите да се спазват следните нормативни документи:

- Закон за устройство на територията;

Закон за техническите изисквания към продуктите;

Закон за енергийната ефективност;

Закон за здравословни и безопасни условия на труд;

Закон за опазване на околната среда;

Наредба № 2 от 22 март 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи;

Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място;

Наредба № 4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, в това число на глава 23 с изменения и допълнения за сгради недвижими културни ценности;

Наредба № 4 от 17 юни 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации;

Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради;

Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;

Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар;

Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България;

Наредба № РД-02-20-3/21.12.2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата;

Наредба № РД-02-20-8/2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи;

Други действащи нормативни актове, съгласно публикуван Списък на МРРБ на действащата към момента нормативна уредба по регионално развитие, устройство на територията, геодезия, картография и кадастър, проектиране, изпълнение и контрол на строителството, имащи отношение към предмета на поръчката.

## ЕЛЕКТРО инсталации

Да отговаря на всички, влезли в сила, нормативни документи.

За помещенията посочени в Таблица 1 Помещения, графа Аварийно ел. захранване да се предвиди и резервно захранване от генератор с минимални изисквания: Мощност 18 KW / 22 kVA , Шумозаглушен, монофазен, гориво: дизелово, водно охлаждане, пълна автоматика, алтернатор.

За сървърно помещение да се предвиди автоматична пожароизвестителна система.

Де се проектира слаботокова инсталация, включваща :

Сигнално охранителна техника - окабеляване и специализирана техника

Външно видео наблюдение - окабеляване и специализирана техника

Автоматизиран контрол на достъпа на всички външни входове на ет.1 и сутерен - окабеляване и специализирана техника

LAN окабеляване на помещения: работни зали, лаборатории и портиерна

LAN свързаност между сървърно помещение и работнит зали

При проектирането да се спазват следните нормативни документи:

- Наредба № 3 – за УЕУЕЛ,

Наредба № Iз-1971/29.10.2009 на МВР и МРРБ за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар,

Защита от поражения от електрически ток– БДС EN 61140:20004, или еквивалент,

Мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства  – Наредба № 4 от 22 декември  2010г. на МРРБ,

Наредба № 1 от 27 май 2010 г.,проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради (изд.от МРРБ),

Норми за проектиране на ел.уредби в сгради –– БДС HD 60364-5-54 :2007 или еквивалент;

Други действащи към момента на проектиране нормативни документи, следва да бъде проектирана и направена съгласно техните изисквания.

## ОВК

В проекта следва да бъде включена и обосновка за избора на вида отопление /термопомпа, климатици/, като се проучат и възможностите за газифициране на сградата и/или топлоснабдяване от ТЕЦ.

Да се изготви доклад за оценка на съответствие на част „Енергийна ефективност“  (съгласно чл. 169, ал.1, т.6 от ЗУТ).

4. Участникът следва да разполага минимум със следния проектантски екип за изпълнение на поръчката:

1. Ръководител на проектантския екип - да притежават образователно-квалификационна степен „магистър”, със специалност „Архитектура”; или „Строителство на сгради и съоръжения”; или еквивалентна, да притежава пълна проектантска правоспособност по специалност „Архитектура“, или еквивалент със следния опит - професионален опит от 3 години до 5 години включително като проектант.

В случай че участникът предложи за ръководител лице, което не притежава пълна проектантска правоспособност по специалност „Архитектура“, или еквивалентно ако предложеното лице има под 3 години професионален опит като проектант, офертата се отстранява от участие като неотговаряща на изискванията на Възложителя.

Притежаван специфичен опит - като ръководител на екип за изработване на проект за изпълнение на СМР на две дейности сходни с предмета на поръчката

В случай че участникът предложи за ръководител лице, което няма опит като ръководител на екип за изработване на проект за изпълнение на СМР на поне две дейности, сходни с предмета на поръчката офертата се отстранява от участие като неотговаряща на изискванията на Възложителя.

2. Проектант по част „Електро инсталации” - да притежават образователно-квалификационна степен „магистър”, специалност Електроинженер, притежаващ пълна проектантска правоспособност по специалност „Електро”, или еквивалент и има следния опит - професионален опит от 3 години до 5 години включително като проектант по част „Електро”.

В случай че участникът предложи за проектант по част „Електро” лице, което не притежава пълна проектантска правоспособност, както и ако предложеното лице има под 3 години професионален опит като проектант по част „Електро ”, офертата се отстранява от участие като неотговаряща на изискванията на Възложителя.

Притежаван специфичен опит - участие в екип за изработване на проект за изпълнение на СМР на две дейности сходни с предмета на поръчката.

В случай че участникът предложи за проектант по част „Електро” лице, което няма опит в участие в екип за изработване на проект за изпълнение на СМР на поне две дейности сходни с предмета на поръчката, офертата се отстранява от участие като неотговаряща на изискванията на Възложителя.

3. Проектант по част „Конструктивна” - да притежава образователно-квалификационна степен „магистър”, със специалност „Строителство на сгради и съоръжения” или еквивалент, притежаващ пълна проектантска правоспособност  със специалност „Промишлено и гражданско строителство” или „Строителство на сгради и съоръжения” или еквивалент и има следния опит - професионален опит от 3 години до 5 години включително като проектант по част „Конструктивна“.

В случай че участникът предложи за проектант по част „Конструктивна” лице, което не притежава пълна проектантска правоспособност както и ако предложеното лице има под 3 години професионален опит като проектант по част „Конструктивна”, офертата се отстранява от участие като неотговаряща на изискванията на Възложителя.

Притежаван специфичен опит - участие в екип за изработване на проект за изпълнение на СМР на две дейности сходни с предмета на поръчката.

В случай че участникът предложи за проектант по част „Конструктивна” лице, което няма опит в участие в екип за изработване на проект за изпълнение на СМР на поне две дейности сходни с предмета на поръчката, офертата се отстранява от участие като неотговаряща на изискванията на Възложителя.

4. Проектант по част „План за безопасност и здраве” (ПБЗ) –да притежава пълна проектантска правоспособност без значение от специалността и има следния опит - професионален опит от 3 години до 5 години включително като проектант.

В случай че участникът предложи за проектант по част ПБЗ лице, което не притежава пълна проектантска правоспособност, както и ако предложеното лице има под 3 години професионален опит като проектант, офертата се отстранява от участие като неотговаряща на изискванията на Възложителя.

Притежаван специфичен опит - участие в екип за изработване на проект за изпълнение на СМР на две дейности сходни с предмета на поръчката.

В случай че участникът предложи за проектант по част ПБЗ лице, което няма опит в участие в екип за изработване на проект за изпълнение на СМР на поне две дейности сходни с предмета на поръчката, офертата се отстранява от участие като неотговаряща на изискванията на Възложителя.

5. Проектант по част „Водоснабдяване и канализация” (ВиК) да притежава образователно-квалификационна степен „магистър”, със специалност „Водоснабдяване и канализация” или еквивалент, притежаващ пълна проектантска правоспособност със специалност “Водоснабдяване и канализация“, или еквивалент и има следния опит - професионален опит от 3 години до 5 години включително като проектант.

В случай че участникът предложи за проектант по част ВиК лице, което не притежава пълна проектантска правоспособност както и ако предложеното лице има под 3 години професионален опит като проектант, офертата се отстранява от участие като неотговаряща на изискванията на Възложителя.

Притежаван специфичен опит - участие в екип за изработване на проект за изпълнение на СМР на две дейности сходни с предмета на поръчката.

В случай че участникът предложи за проектант по част ВиК лице, което няма опит в участие в екип за изработване на проект за изпълнение на СМР на поне две дейности сходни с предмета на поръчката, офертата се отстранява от участие като неотговаряща на изискванията на Възложителя.

6. Проектант по част „ОВК”- да притежава образователно -квалификационна степен „бакалавър” или „магистър”, със специалност „Топлинна и масообменна техника“ или „Промишлена топлотехника” или еквивалент, притежаващ пълна проектантска правоспособност по специалност „ОВК“, или еквивалент и има следния опит- професионален опит от 3 години до 5 години включително като проектант.

В случай че участникът предложи за проектант по част „ОВК” лице, което не притежава пълна проектантска правоспособност, както и ако предложеното лице има под 3 години професионален опит като проектант, офертата се отстранява от участие като неотговаряща на изискванията на Възложителя.

Притежаван специфичен опит - участие в екип за изработване на проект за изпълнение на СМР на две дейности сходни с предмета на поръчката.

В случай че участникът предложи за проектант по част „ОВК“ лице, което няма опит в участие в екип за изработване на проект за изпълнение на СМР на поне две дейности сходни с предмета на поръчката, офертата се отстранява от участие като неотговаряща на изискванията на Възложителя.

7. Проектант по част „План за управление на строителните отпадъци” (ПУСО) - притежаващ пълна проектантска правоспособност без значение от специалността и преминат курс на обучение по Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, или еквивалент и има следния опит - професионален опит от 3 години до 5 години включително като проектант.

В случай че участникът предложи за проектант по част ПУСО лице, което не притежава пълна проектантска правоспособност или Сертификат за преминато обучение по Наредба за управление на строителните отпадъци  и за влагане на рециклирани строителни материали или еквивалент, както и ако предложеното лице има под 3 години професионален опит като проектант, офертата се отстранява от участие като неотговаряща на изискванията на Възложителя.

Притежаван специфичен опит - участие в екип за изработване на проект за изпълнение на СМР на две дейности сходни с предмета на поръчката.

В случай че участникът предложи за проектант по част ПУСО лице, което няма опит в участие в екип за изработване на проект за изпълнение на СМР на две дейности сходни с предмета на поръчката, офертата се отстранява от участие като неотговаряща на изискванията на Възложителя.

8. Проектант по част „Пожарна безопасност” (ПБ) - притежаващ пълна проектантска правоспособност по част „Пожарна и аварийна безопасност”, или еквивалент има следния опит: професионален опит от 3 години до 5 години включително като проектант по част „Пожарна безопасност”.

В случай че участникът предложи за проектант по част ПБ лице, което не притежава пълна проектантска правоспособност, както и ако предложеното лице има под 3 години професионален опит като проектант по част “Пожарна безопасност“, офертата се отстранява от участие като неотговаряща на изискванията на Възложителя.

Притежаван специфичен опит - участие в екип за изработване на проект за изпълнение на СМР на две дейности сходни с предмета на поръчката.

В случай че участникът предложи за проектант по част ПБ лице, което няма опит в участие в екип за изработване на проект за изпълнение на СМР на поне две дейности сходни с предмета на поръчката, офертата се отстранява от участие като неотговаряща на изискванията на Възложителя.

Забележка: Посочените от участника проектанти могат да съчетават повече от една експертна позиция в предложения екип за изпълнение на проектирането, ако отговарят на поставените от Възложителя минимални изисквания и притежават съответните удостоверения, изискващите се за съответната част от инвестиционния проект или еквивалент

В Техническото си предложение участникът трябва да приложи документи, удостоверяващи притежаваната професионална квалификация, професионален и специфичен опит.

Документите трябва да удостоверяват притежаваната професионална квалификация, професионален и специфичен опит. Функцията на представяните документи е да удостоверят обстоятелствата, описани в таблиците от техническото предложение, което обуславя и тяхното съдържание. При попълването им участниците трябва да представят в пълнота данните за всички, подлежащи на оценяване обстоятелства, свързани с професионалната компетентност на предложените от тях експерти.

Следва да се опише образованието и професионалната квалификация на експертите. Примерни документи за доказване на образование и професионална квалификация – дипломи и/или удостоверения и/или сертификати и/или други документи.

Следва да се опише също опитът, имащ отношение към подлежащите на оценка обстоятелства. Примерни документи за доказване на опит (професионален и специфичен): трудови книжки и/или осигурителни книжки и/или трудови договори и/или граждански договори  и/или документи, отразяващи времетраенето на трудовото правоотношение и/или служебна бележка от работодател и/или заповеди, с които експертите са определяни на съответните позиции при реализация на предходен строеж и/или референция от фирма/фирми (възложител на определени дейност), за която съответния проектант или екип от проектанти е изработвал проект за изпълнение на СМР на един или повече сходни с предмета на поръчката строежи и/или референции от лица/фирми (възложител на определени дейност), за които лицето е участвало като експерт.

Горепосоченото изброяване на документи не е изчерпателно, тъй като опит (професионален и специфичен) може да бъде доказан чрез представянето на разнообразни по вид документи, за които е важно следното:

-	да не са издадени от самото лице, тъй като в този случай ще представляват деклариране на определени обстоятелства, а не удостоверяване;

-	да са издадени от лице, чието качество има отношение към изпълнената дейност, поради което може надеждно да удостовери изпълнението й (възложител, работодател, длъжностно лице с удостоверителни функции в строителния процес и др.)

и/или

-	да са съставени в хода на проектирането и реализирани СМР.

-	в тях да се съдържат данни за подлежащите на оценяване обстоятелства.

- Упражняване на авторски надзор

Във връзка с точното спазване на инвестиционния проект при изпълнението на СМР на строежа изпълнителят посредством отделните правоспособни лица, автори на изготвената проектна документация по съответните части, ще осъществява авторски надзор съобразно изискванията на чл. 162 от ЗУТ и договора за изпълнение. С осъществяването на надзор от проектантите по отделни части на проекта, се гарантира точното му изпълнение, спазването на архитектурните, технологичните и строителните правила и норми, както и подготовка на необходимата документация за въвеждане на обекта в експлоатация или издаване на Разрешение за ползване.

Изпълнителят, ще упражнява авторски надзор по време на строителството на строежа, съгласно одобрения инвестиционен проект и приложимата нормативна уредба посредством проектантите по отделните части на проекта или упълномощени от тях лица при условие, че упълномощените лица притежават квалификация, съответстваща на заложените в процедурата минимални изисквания.

Авторският надзор на строежа ще бъде упражняван след покана от Възложителя и във всички случаи, когато присъствието на проектант на обекта е наложително, относно:

• Присъствие при съставяне и подписване на задължителните протоколи и актове по време на строителството и в случаите на установяване на точно изпълнение на проекта, заверки при покана от страна на Възложителя и др.;

• Наблюдение на изпълнението на строежа по време на целия период на изпълнение на строително-монтажните работи за спазване на предписанията на проектанта за точно изпълнение на изработения от него проект от страна на всички участници в строителството;

• Изработване и съгласуване на промени в проектната документация при необходимост по искане на Възложителя и/или по предложение на строителния надзор и др.;

• Заверка eзекутивната документация за строежа след изпълнение на обектите.